## Slide 1
USULAN TOPIK CAPSTONE DESIGN
Supervisory Agent
untuk Handover 5G SA
Perancangan dan evaluasi adaptasi parameter handover
pada testbed dua sel 5G Standalone
MASALAH
SOLUSI
PENGUJIAN
S1 Teknik Telekomunikasi • Proposal TA

## Slide 2
MASALAH
Koneksi harus tetap stabil saat pengguna berpindah sel
Handover memindahkan koneksi UE dari sel A ke sel B ketika kualitas radio berubah.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
02 / 09
01
Terlalu lambat
Sinyal sel asal sudah lemah; trafik dapat terganggu atau sambungan terputus.
02
Terlalu cepat
UE berpindah sebelum perlu; jumlah handover bertambah.
03
Bolak-balik
Ping-pong A → B → A meningkatkan beban sinyal dan risiko gangguan.
Pertanyaan inti: kapan parameter handover perlu disesuaikan agar keputusan tetap tepat?

## Slide 3
KONTEKS TEKNIS
Aturan A3 bekerja, tetapi satu setelan belum tentu cocok di semua kondisi
Offset dan time-to-trigger (TTT) mengatur seberapa kuat dan berapa lama sel tetangga harus lebih baik.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
03 / 09
Parameter handover
Offset A3 → ambang keunggulan sel tetangga
TTT → lama kondisi harus bertahan
Tradeoff pengaturan
Lebih agresif → respons cepat, risiko ping-pong
Lebih konservatif → ping-pong turun, risiko terlambat
Tujuan penelitian: menyesuaikan setelan secara terukur, bukan mengganti mekanisme handover 3GPP.

## Slide 4
SOLUSI
Supervisory agent mengusulkan penyesuaian yang terkendali
Agen membaca ringkasan kondisi jaringan, memilih aksi terbatas, lalu sistem memvalidasinya.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
04 / 09
1
Telemetri
RSRP, kejadian HO, ping-pong, RLF, trafik
→
2
Agen
Usulan offset/TTT dari pilihan yang disediakan
→
3
Validator
Cek rentang, syarat, dan batas perubahan
→
4
Jaringan
Terapkan, pantau, dan rollback bila perlu
Jika API gagal atau usulan tidak valid, konfigurasi baseline tetap digunakan.

## Slide 5
RANCANGAN SISTEM
Testbed dua sel menjadi tempat pengukuran dan evaluasi
Arsitektur akhir mengikuti dukungan handover dan antarmuka kontrol pada versi RAN yang digunakan.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
05 / 09
5G Core
Open5GS
RAN dua sel
srsRAN / OAI
UE + trafik
1 UE utama
Supervisory agent
Telemetri → usulan → validator
↔
↔
↔
Prasyarat sebelum closed-loop
Handover standar stabil • telemetri tersedia • parameter dapat diubah lewat jalur kontrol yang terverifikasi

## Slide 6
ASPEK TEKNIK
Tantangan utama ada pada integrasi dan pengendalian yang aman
Rancangan dibatasi agar keputusan agen dapat diuji, dijelaskan, dan dibatalkan.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
06 / 09
01
Kompatibilitas RAN
Validasi dukungan dua sel, handover, pengukuran, dan kontrol parameter.
02
Kualitas telemetri
Sinkronisasi waktu dan definisi ping-pong/RLF yang konsisten.
03
Keselamatan aksi
Ruang aksi terbatas, validator, rate limit, dan rollback.
04
Keterulangan
Lintasan, beban trafik, UE, dan periode uji dibuat konsisten.

## Slide 7
ASPEK NONTEKNIK
Keputusan teknis juga dipengaruhi biaya, data, dan operasional
Pertimbangan ini masuk ke desain eksperimen dan batas penerapan.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
07 / 09
01
Biaya
API, perangkat radio, waktu lab, dan komputasi perlu dianggarkan.
02
Privasi & keamanan
Kirim telemetri minimum; lindungi API key dan log pengujian.
03
Keandalan operasi
Saat API/lab bermasalah, sistem kembali ke konfigurasi baseline.
Manfaat yang diuji: koneksi lebih stabil tanpa biaya dan risiko operasional yang tidak proporsional.

## Slide 8
RENCANA EVALUASI
Bandingkan baseline dan agen pada skenario yang sama
Evaluasi kinerja jaringan dan perilaku agen secara terpisah.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
08 / 09
Pembanding
A • A3 statis yang dituning
B • rekomendasi supervisory agent
C • penerapan terbatas, jika jalur kontrol tersedia
Metrik utama
Jaringan: HO sukses/gagal, ping-pong, RLF, throughput, pemulihan trafik
Agen: validitas usulan, latensi, biaya API, rollback
Klaim peningkatan hanya berdasarkan perubahan parameter yang benar-benar diterapkan dan terukur.

## Slide 9
PENUTUP
Target TA: agen pengawas yang berguna, terukur, dan layak diterapkan
Prioritas awal adalah membuktikan handover 5G SA berulang pada perangkat yang tersedia.
TA Teknik Telekomunikasi • 5G Standalone
09 / 09
1. Buktikan testbed
Attach, dua sel, handover, trafik.
2. Bangun agen
Telemetri, ruang aksi, validator, fallback.
3. Ukur dampak
Bandingkan baseline dengan uji berulang.
Rujukan inti
Mollel et al., IEEE Access (2021), DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3067503
Polese et al., IEEE ComST (2023), DOI: 10.1109/COMST.2023.3239220
Dzaferagic et al., IEEE TNSM (2025), DOI: 10.1109/TNSM.2024.3468910
Wang et al., Frontiers of Computer Science (2024), DOI: 10.1007/s11704-024-40231-1