## Slide 1
5G
Handover 5G
yang belajar
dari kondisi jaringan.
Perancangan dan evaluasi supervisory agent untuk adaptasi parameter handover pada testbed 5G Standalone.
USULAN TUGAS AKHIR • TEKNIK TELEKOMUNIKASI
DARI MASALAH
KE KEPUTUSAN

## Slide 2
MASALAH SEHARI-HARI
Satu perpindahan sel, tiga hasil yang mungkin
02 / 09
SEL A
TITIK PINDAH
SEL B
01
Terlambat
UE masih terhubung ke sel A ketika sinyalnya sudah lemah. Video/data dapat terhenti.
02
Terlalu sering
UE berpindah A–B–A dalam waktu singkat (ping-pong); proses kontrol berulang.
03
Tepat waktu
UE pindah ketika sel B cukup baik, sehingga trafik cepat pulih dan koneksi stabil.
Handover = pemindahan koneksi UE (perangkat pengguna) antar-sel saat bergerak.
Pertanyaan penelitian: bagaimana mengurangi dua skenario buruk tanpa menambah kegagalan pindah sel?

## Slide 3
MENGAPA TERJADI
Dua pengatur kecil menciptakan tradeoff besar
03 / 09
A3 OFFSET
TIME TO TRIGGER
Seberapa unggul sel tetangga?
Berapa lama sinyal harus lebih baik?
Event A3 membandingkan kualitas sinyal sel asal dan tetangga. Offset menentukan ambang selisihnya.
TTT (time-to-trigger) menahan keputusan hingga selisih sinyal bertahan selama durasi tertentu.
Lebih agresif
respons cepat • ping-pong dapat naik
Lebih konservatif
ping-pong turun • handover dapat terlambat

## Slide 4
HIPOTESIS SOLUSI
Agen pengawas menyesuaikan setelan saat konteks berubah
04 / 09
01
Amati
Telemetri: log sinyal, handover, dan trafik
02
Usulkan
Agen memilih offset / TTT dari opsi terbatas
03
Validasi
Aturan deterministik menolak nilai tidak aman
04
Pantau
Ukur hasil; rollback jika kinerja memburuk
→
→
→
Supervisory berarti agen meninjau tren secara berkala; keputusan handover langsung tetap dijalankan oleh RAN.

## Slide 5
RANCANGAN TESTBED
Empat komponen yang harus bekerja bersama
05 / 09
CORE 5G
Open5GS
Mengelola sesi dan koneksi data UE
RADIO
Dua sel RAN
Menyediakan sinyal dan prosedur pindah sel
PENGGUNA
UE + trafik
Ponsel bergerak sambil mengirim data
PENGAWAS
Agen + validator
Mengusulkan lalu menyaring perubahan
→
→
→
Gerbang kelayakan: handover standar stabil → telemetri tersedia → jalur kontrol parameter terverifikasi

## Slide 6
ASPEK TEKNIK
Keberhasilan TA ditentukan oleh empat bukti
06 / 09
01
Handover berulang
UE harus bisa pindah sel berkali-kali; setiap keberhasilan dan kegagalan tercatat.
02
Data dapat dipercaya
RLF = radio link failure (sambungan radio gagal). Log sinyal dan trafik harus selaras waktu.
03
Aksi aman
Validator membatasi nilai. Fallback memakai setelan awal; rollback mengembalikan setelan sebelumnya.
04
Efek terukur
Lintasan, UE, trafik, dan durasi uji dibuat sama agar perubahan kinerja dapat dibandingkan.

## Slide 7
ASPEK NONTEKNIK
Kelayakan juga bergantung pada biaya dan tata kelola
07 / 09
Biaya API
Model berbasis API dikenai biaya per pemakaian; interval analisis perlu dibatasi dan dicatat.
Privasi data
Kirim hanya ringkasan kondisi radio; identitas UE dan kunci API dijaga di sistem lokal.
Ketergantungan cloud
Jika jaringan/API gagal atau lambat, RAN tetap berjalan memakai konfigurasi baseline.
Kapasitas lab
Perangkat SDR, UE, dan waktu pengujian terbatas; jadwal dan prosedur uji perlu konsisten.

## Slide 8
EVALUASI
Ukur dampak jaringan dan perilaku agen secara terpisah
08 / 09
A / B
Baseline A3 statis
vs. supervisory agent
Baseline = parameter A3 tetap. Agen = usulan adaptasi setelah membaca kondisi jaringan.
DUA LENSA
Jaringan
HO = handover; ping-pong = kembali ke sel asal; RLF = sambungan radio gagal. Ukur juga throughput dan waktu trafik pulih.
Agen
Apakah usulan lolos validator? Berapa lama respons API, biayanya, dan apakah rollback berhasil?
Jika kontrol dinamis belum tersedia, evaluasi dibatasi pada rekomendasi offline.

## Slide 9
PENUTUP
Dari keputusan reaktif menuju pengawasan yang terukur
09 / 09
01
Buktikan testbed
02
Bangun agen aman
03
Ukur dampak
Kontribusi: metode adaptasi parameter handover yang memiliki batas aksi, bukti kinerja, dan batas penerapan.
Rujukan ilmiah
Mollel et al., IEEE Access (2021) • 10.1109/ACCESS.2021.3067503
Polese et al., IEEE ComST (2023) • 10.1109/COMST.2023.3239220
Dzaferagic et al., IEEE TNSM (2025) • 10.1109/TNSM.2024.3468910
Wang et al., Frontiers of Computer Science (2024) • 10.1007/s11704-024-40231-1